# PHỤ LỤC 02

Thuyết minh thiết kế mẫu cấp nước hộ gia đình áp dụng cho

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn tỉnh An Giang

## I. GIỚI THIỆU DỰ ÁN

### 1. Tên công trình:

Công trình: Bộ bình lọc nước và bể trữ nước sạch quy mô hộ gia đình.

### 2. Địa điểm xây dựng:

Trên địa bàn tỉnh An Giang.

### 3. Loại và cấp công trình:

Công trình cấp IV, nhóm C.

4. Thời gian thực hiện: giai đoạn 2016 – 2020.

## II. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ.

### Căn cứ pháp lý

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014;

- Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

- Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính Phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

- Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/03/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

- Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

- Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

- Quyết định số 33/2004/QĐ-BTC ngày 12/04/2004 của Bộ Tài chính về việc ban hành quy tắc, biểu phí bảo hiểm xây dựng, lắp đặt;

- Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng V/v công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vần đầu tư xây dựng;

- Căn cứ Quyết định số 587/QĐ-BXD ngày 29/5/2014 và Quyết định số 588/QĐ-BXD ngày 29/5/2014 của Bộ Xây dựng V/v Công bố định mức dự toán xây dựng công trình Phần xây dựng và lắp đặt (sửa đổi và bổ sung);

Căn cứ Nghị định số: 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2017 của Chính phủ về Cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 – 2020;

- Căn cứ quyết định số 1336/QĐ-UBND ngày 03/05/2017 của UBND tỉnh An Giang về việc ban hành bổ sung danh mục loại dự án được áp dụng cơ chế đặc thù thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020;

- Quyết định số 1172/QĐ-UBND ngày 27/4/2016 của UBND tỉnh An Giang v/v công bố bộ đơn giá xây dựng công trình - Phần xây dựng;

- Quyết định số 1173/QĐ-UBND ngày 27/4/2016 của UBND tỉnh An Giang v/v công bố bộ đơn giá xây dựng công trình - Phần lắp đặt;

### Tiêu chuẩn áp dụng

* Thiết kế:

- TCVN 5574-2012 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế.

- TCVN 5575-2012 Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép.

- TCVN 2737-2006 tác động và tải trọng-Tiêu chuẩn thiết kế.

- TCVN 9362:2012 Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình.

* Thi công và nghiệm thu:

- TCXD 170:1989 Kết cấu thép – Gia công, lắp đặt và nghiệm thu – Yêu cầu kỹ thuật.

- TCVN 5724:1993 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép. Điều kiện tối thiểu để thi công và nghiệm thu.

## III. SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ

Nhu cầu dùng nước của người dân ngày càng phát triển theo hướng đô thị hóa, để đảm bảo cung cấp nước sạch đầy đủ, liện tục, ổn định cho người dân sử dụng thì việc đầu tư xây dựng hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật nói chung, hệ thống cấp nước sạch nói riêng cho người dân địa phương trên địa bàn tỉnh An Giang là rất cần thiết.

## IV. MỤC TIÊU ĐẦU TƯ

Công trình: Bộ lọc bình nước và bể trữ nước sạch quy mô hộ gia đình, trên địa bàn tỉnh An Giang với mục tiêu:

- Đáp ứng được nhu cầu sử dụng nước sạch của địa phương.

- Có tổng mức đầu tư hợp lý, phù hợp với các điều kiện chung trên địa bàn tỉnh An Giang.

- Có tác động tích cực nhằm cải thiện đời sống, nâng cao sức khỏe của nhân dân và góp phần phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.

- Từng bước hiện thực hóa Chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn đến năm 2020, cải thiện điều kiện cung cấp nước sạch, vệ sinh, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi vệ sinh và giảm thiểu ô nhiễm môi trường, góp phần nâng cao sức khỏe và chất lượng sống cho người dân nông thôn.

# V. QUY MÔ CÔNG TRÌNH

1. Quy mô

+ Giá đỡ bồn nước làm bằng thép V63x63x5 sử dụng liên kết hàn, chân giá đỡ bồn nước liên kết bằng bulong neo vào móng BTCT, đế đỡ bình làm bằng thép hộp STK 40x40x2

+ Nước được bơm từ nguồn cấp lên bồn chứa 500L bằng máy bơm 0,5HP

+ Bồn nhựa đứng chứa nước 500L, sử dụng ống PVC Ø27 cung cấp nước cho hệ thống lọc.

+ Bộ bình lọc nước uống lõi lọc bằng ceramic có vòi lấy nước uống

2. Các chỉ tiêu thiết kế

Mức độ phục vụ

- Cung cấp nước sạch phục vụ uống, sinh hoạt cho các hộ gia đình.

- Có tác động tích cực nhằm cải thiện đời sống, nâng cao sức khỏe của nhân dân và góp phần phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.

# VI. GIẢI PHÁP KỸ THUẬT

Hệ thống lọc và bình lọc nước uống có lõi lọc bằng ceramic:

Nước được bơm từ nguồn lên bồn chứa 500L bằng máy bơm 0.5HP, từ bồn chứa 500L sử dụng ống PVC Ø27 dẫn nước ra cột lọc thô đầu nguồn PVC Ø220, từ cột lọc thô nước được xử lý lắng đọng và dẫn ra 2 nhánh, 1 nhánh sử dụng cho sinh hoạt hằng ngày, 1 nhánh qua bình lọc nước có lõi lọc bằng ceramic để uống.

## VII. NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ

- Vốn sự nghiệp Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

- Vốn dân.